## Slide 1
Physically Closed-Loop HILS for Flight Attitude-Control Validation
Using a Stewart Platform with X-Plane and PX4
스튜어트 플랫폼 · X-Plane · PX4 연동 기반 비행체 자세제어 검증
X-Plane drives real platform motion → PX4 senses that motion physically → measured attitude closes the loop.
X-Plane → 실제 모션 구동 → PX4 물리적 감지 → 측정 자세로 폐루프 완성
Beyond sensor-synthesis-only HILS
Spring 2026 KSAS Conference
2026 춘계 항공우주학회
[Author Name] — [Affiliation]
1/12

## Slide 2
Why Add Physical Motion to HILS?
왜 HILS에 물리적 모션이 필요한가?
Conventional HILS
기존 HILS
• Simulator computes dynamics
시뮬레이터가 동역학 계산
• Controller receives synthetic sensor signals
합성 센서 신호 수신
• Attitude evaluated via logs / screens
로그/화면으로만 자세 확인
• IMU does not experience real inertial motion
IMU가 실제 관성 운동 미경험
This Work
본 연구
• Simulator drives real Stewart platform motion
실제 플랫폼 모션 구동
• PX4 IMU senses real inertial excitation
PX4 IMU 실제 관성 자극 감지
• Measured attitude fed back into control loop
측정 자세 → 제어 루프 피드백
• Timing and fidelity quantitatively measured
타이밍·충실도 정량 측정
Can a physically closed loop remain stable, repeatable, and quantitatively explainable?
2/12

## Slide 3
What Is New Here?
본 연구의 차별점
Closed-loop feedback uses attitude estimated from real IMU motion, not only simulated sensor values.
폐루프 피드백이 실제 IMU 운동으로부터 추정된 자세를 사용
Realized Motion
모션 구현
Simulator attitude is converted into Stewart-platform motion.
시뮬레이터 자세 → 플랫폼 물리 모션
1
Physical Sensing
물리적 센싱
PX4 IMU and estimator respond to real inertial excitation.
PX4 IMU가 실제 관성 자극에 반응
2
Closed-Loop Return
폐루프 귀환
Measured attitude is sent back into the host control loop.
측정 자세가 호스트 제어 루프로 귀환
3
This is a complementary validation layer, not a full aerodynamic flight replacement.
보완적 검증 계층이며, 공력 비행을 완전히 대체하지 않음
3/12

## Slide 4
System in Action
시스템 구동 장면
[Insert hardware photo]
스튜어트 플랫폼 + PX4 탑재 사진
[Insert demo video]
Trim transition 시나리오 구동 영상 (5–8 s)
X-Plane sim attitude → Stewart platform physical motion → PX4 IMU sensing → closed-loop control
4/12

## Slide 5
How the Physical Closed Loop Works
물리적 폐루프의 작동 원리
1
2
3
4
1
X-Plane publishes vehicle state to the Python host over UDP.
X-Plane → UDP → Python 호스트
2
Host converts state to pose commands for the Stewart platform.
호스트 → pose 명령 → 스튜어트 플랫폼
3
PX4 physically senses platform motion through its onboard IMU.
PX4 IMU가 플랫폼 모션을 물리적으로 감지
4
PX4 attitude returns to host; host injects control into X-Plane.
PX4 자세 → 호스트 → X-Plane 제어 주입
The loop is closed across software, mechanics, sensing, and control I/O.
5/12

## Slide 6
What We Tested and How We Measured It
실험 시나리오 및 측정 방법
Baseline Scenario
기본 실험 시나리오
Pitch trim transition:
0° → +5° → hold → 0°
• Each run starts from the same simulator initial condition
매 실험 동일 초기 조건
• Repeated multiple times for statistics
통계 확보를 위해 반복 수행
• Platform neutral at z=+20 mm to maximize rotation range
회전 범위 극대화를 위해 z=+20 mm 기본 자세
• Baseline runs stay inside workspace (nominal behavior, not saturation)
작업 영역 내 정상 거동
Logged Signals
기록 신호
• X-Plane attitude
X-Plane 자세
• PX4 attitude estimate
PX4 자세 추정값
• Platform pose command
플랫폼 pose 명령
• ACK timing and host timestamps
ACK 타이밍 및 타임스탬프
Extracted Metrics
추출 메트릭
• Tracking error (raw)
추종 오차 (원시)
• Bias-corrected tracking error
바이어스 보정 추종 오차
• Sample age
• Serial RTT / end-to-end delay
종단간 지연
6/12

## Slide 7
Result 1: Closed-Loop Tracking Is Achieved
결과 1: 폐루프 자세 추종 달성
PX4 follows the step response with consistent phase lag.
일관된 위상 지연으로 스텝 응답 추종
Residual offset is structured — explainable bias, not instability.
잔여 오프셋은 불안정이 아닌 설명 가능한 바이어스
The platform reproduces commanded attitude transitions well enough for quantitative closed-loop validation.
7/12

## Slide 8
Result 2: Residual Error Is Interpretable
결과 2: 잔여 오차의 해석
Bias correction moves the error distribution closer to zero.
Firm-mounted run shows stable offset consistent with mounting bias.
The dominant residual is not random instability — a fixed bias must be separated from dynamic tracking fidelity.
8/12

## Slide 9
Result 3: Latency Sets the Fidelity Limit
결과 3: 지연 시간이 충실도의 한계를 결정
Serial RTT mean ≈ 22 ms
PX4 rx→ACK mean ≈ 41 ms
X-Plane rx→ACK mean ≈ 51 ms
Measured delay and jitter explain the phase lag and define the practical bandwidth of this platform.
Baseline runs show near-zero saturation → nominal timing dominates.
9/12

## Slide 10
What This Platform Does Not Claim
본 플랫폼이 주장하지 않는 것
Finite Workspace
유한한 작업 영역
Large multi-axis commands reduce the feasible operating region.
대각도 다축 명령 시 구동 영역 축소
No Physical Aerodynamic Load
공력 하중 미재현
The platform reproduces motion cues, not full external-force physics.
모션 큐 재현, 외력 물리 미구현
Platform-Level Actuation Limits
플랫폼 구동 한계
Timing, hysteresis, and actuator constraints still shape response fidelity.
타이밍·히스테리시스가 응답 충실도에 영향
Not a Flight Replacement
비행 대체 불가
This platform complements conventional HILS and real flight testing.
기존 HILS 및 실제 비행 시험을 보완
Correct claim: a practical, measurable, physically informed pre-flight validation layer.
10/12

## Slide 11
Takeaways
결론 및 향후 과제
Key Results
주요 성과
1. Physically closed-loop HILS architecture implemented: X-Plane + Stewart + PX4.
물리적 폐루프 HILS 아키텍처 구현
2. Closed-loop attitude tracking achieved and evaluated quantitatively.
폐루프 자세 추종 달성 및 정량 평가
3. Bias and latency are measured and used to define the platform's true fidelity.
바이어스·지연 측정으로 실제 충실도 정의
Next Steps
향후 과제
→ Time-aligned error analysis
시간 정렬 기반 오차 분석
→ Repeatability / hysteresis characterization
반복성·히스테리시스 특성 분석
→ Stress tests near workspace and saturation limits
작업 영역·포화 한계 스트레스 시험
This platform fills part of the gap between software-only HILS and real flight testing.
Thank you — Questions welcome
11/12

## Slide 12
Backup: Anticipated Questions
예상 질문 대비
"Why z=+20 mm as the neutral position?"
"왜 z=+20 mm을 기본 자세로 선택했는가?"
z=+20 mm → ~20° rotation range z=0 mm → ~10° (insufficient for ±5° test with margin)
"Why not conventional HILS?"
Real inertial excitation that sensor synthesis cannot provide. → Slides 3 + 10
"How do you handle saturation?"
Baseline ±5° out of ~20° available. Minimal saturation. Stress tests planned. → Sl 6+10+11
"What about yaw?"
In the loop, but trim-transition excites pitch. Yaw bias handled, not focus here. → Slide 6
"Effective bandwidth?"
~50 Hz tick, E2E latency ~51 ms. Suited for low-freq maneuvers; high-freq filtered. → Sl 5+9
"Open-loop platform — pose accuracy?"
No encoder feedback on servos. PX4 IMU is only physical measurement. Honest limit. → Sl 10
"What is mounting bias physically?"
~1.8° from FC alignment on top plate. Stable (σ≈0.2°), calibrated in post. → Slide 8
"How repeatable across runs?"
5 runs: intra-run σ≈0.2°, inter-run Δ≤0.8°. Thermal drift + re-seating. → Slides 8+11
"Extend to quadrotors?"
Architecture is vehicle-agnostic. Only X-Plane model + PID change. PX4 supports both. → Sl 11
12/12